## Slide 1: 3주차 전자회로 구성 및 활용
허종태
jongtae@greenoid.co.kr
Notes: 안녕하세요 아두이노와 파이썬 강의 진행을 맡게 된 허종태입니다. 다른 분들께 강의를 받은 적은 있었지만 상대방에게 그리고 이렇게 오픈된 장소에서 농민분들을
대상으로 강의한다는 것이 떨리지만, 짧은 시간동안 최선을 다해 강의를 진행하겠습니다.

## Slide 2: 아두이노 개발 프로그램 설치 (1)
https://www.arduino.cc/
상단 메뉴바 확인
  Software
  Downloads

## Slide 3: 아두이노 개발 프로그램 설치 - (2)

## Slide 4: 아두이노 개발 프로그램 설치 - (3)
파일 다운로드 후 실행

## Slide 5: 아두이노 개발시작 - (1)
아두이노와 PC를 USB 케이블을 이용해서 연결

## Slide 6: 아두이노 개발시작 - (2)
아두이노 개발 프로그램 실행

## Slide 7: 아두이노 개발시작 - (3)
보드 선택

## Slide 8: 아두이노 개발시작 - (4)
프로세서 선택

## Slide 9: 아두이노 개발시작 - (5)
포트 선택

## Slide 10: 아두이노 개발시작 - (6)
예제 코드 입력
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println("Hello World!");
}

## Slide 11: 아두이노 개발시작 - (7)
업로드
업로드 버튼 클릭
업로드 완료 확인

## Slide 12: 아두이노 개발시작 - (8)
시리얼 모니터 클릭

## Slide 13: 아두이노 개발시작 - (8)
업로드된 프로그램 실행 확인

## Slide 14: 아두이노 개발시작 - (9)
출력이 안되거나 이상한 경우
  코드에 설정되어있는 값과 시리얼 모니터의 보드레이트 값이 일치한지 확인

## Slide 15: 아두이노 메가 핀맵
이미지 출처 - 에듀이노

## Slide 16: 브래드 보드 (1)
납땜기판은 부품을 납땜해버리면 재활용 하기 어려움
브래드 보드는 납땜이 필요없는 관계로 부품을 그대로 재활용 할 수 있음
납땜기판
브래드 보드

## Slide 17: 브래드 보드 (2)
브래드보드는 내부에 금속으로 다음과 같이 연결되어 있음
녹색은 내부의 금속의 연결을 나타냄
같은 줄에 연결한 부품은 서로 연결되어 전기가 통함

## Slide 18: LED 켜보기 (1)
전류는 전압이 높은 쪽(+)에서 낮은 쪽(-)으로 흐름
사용할 LED 부품 W3P-LED
동작전압 - 3V
허용전류 - 20mA
(-)
(+)

## Slide 19: LED 켜보기 (2)
메가의 3.3V를 LED의 +에 연결
메가의 GND를 LED의 –에 연결

## Slide 20: LED 켜보기 (3)
전류의 흐름

## Slide 21: LED 켜보기 (4)
LED를 깜박깜박거리게 해보기
현재 구성된 회로는 LED에 전류만 흘러서 켜지게 함
DIGTAL 핀을 이용해서 프로그래밍 후 전구를 켜보기

## Slide 22: LED 켜보기 (5)
+는 디지털 52번 핀에 연결
- 는 GND에 연결
저항은 220옴 저항 사용

## Slide 23: LED 켜보기 (6)
저항을 사용한 이유
  LED의 작동전압은 3V 전류는 20mA, 디지털 핀을 사용하면 5V의 출력이 발생
  전류는 전압에 비례
  과도한 전류는 부품 손상을 초래할 수 있음
  저항은 과도한 전류가 흐르는 것을 방해

## Slide 24: LED 켜보기 (7)
52번 핀은 전압을 출력하는 용도로 사용
pinMode(핀번호, OUTPUT)으로 setup 함수내부에 사용
OUPUT일 경우 출력모드로 설정 INPUT일 경우 입력 모드로 설정
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(52, OUTPUT);
}

## Slide 25: LED 켜보기 (8)
digitalWrite(핀번호, HIGH) 일 경우 5V 출력
digitalWrite(핀번호, LOW)일 경우 0V 출력
loop() 함수내에 ‘digitalWrite(핀번호, HIGH)’ 또는 ‘digitalWrite(핀번호, LOW)’ 함수 사용
void loop() {
digitalWrite(52, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(52, LOW);
delay(3000);
}

## Slide 26: LED 켜보기 (9)
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(52, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(52, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(52, LOW);
delay(3000);
}
digitalWrite 또는 digitalRead 함수와 pinMode 함수는 한 세트

## Slide 27: 가변저항 출력값 읽어오기 (1)
가변저항의 다이얼을 돌림으로써 저항의 값을 변경할 수 있음
저항 값이 변경됨에 따라서 전압 값이 변경됨

## Slide 28: 가변저항 출력값 읽어오기 (2)
가변 저항 값을 읽기 위한 회로구성
+는 5V에 연결
- 는 GND에 연결
가운데 출력값은 아날로그 핀을 통하여 읽음
  아날로그핀 A0에 연결

## Slide 29: 가변저항 출력값 읽어오기 (3)
digitalRead()함수는 0(0V)또는 1(5V)만 읽을 수 있을 수 있기 때문에 analogueRead(아날로그핀번호)를 사용하여 읽음
0V ~ 5V 값은 0 ~ 1023값의 범위로 읽음
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int value = analogRead(0);
Serial.println(value);
delay(1000);
}

## Slide 30: 가변저항을 이용해서 led 밝기 조절 (1)
밝기를 조절하기 위해서는 마찬가지로 가변적으로 전압을 출력할 수 있어야함
0V또는 5V가 아닌 전압을 출력하기 위해서는 PWM 핀을 사용
가변저항 회로는 기존과 동일
전구의 (+)는 PWM 7번과 연결

## Slide 31: 가변저항을 이용해서 led 밝기 조절 (2)
아두이노는 0V또는 5V가 아닌 전압 출력을 위한 PWM 핀을 제공
analogWrite(PWM핀번호, 값)를 통하여 전압을 출력
값은 0~255 범위이며 0V ~ 5V를 나타냄
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
double value = analogRead(0);
double led_bulbit = (value / 1023.0) * 255.0;
analogWrite(7, led_bulbit);
}